## Slide 1: Multifunkciós mérőjármű beszerzésére és üzembe helyezése
Előzetes piaci konzultáció
2020. november 12.

## Slide 2: Tervezett program
Résztvevők köszöntése
Rövid ismertetés a beszerzés tárgyáról
Kérdések és válaszok
Az eljárás további tervezett lépései

## Slide 3: Előzetes piaci konzultáció célja
Piaci felmérés, amely segítségével szeretnénk előkészíteni egy hivatalos nyílt közbeszerzési pályázatot.
Ez alapján tervezzük pontosítani a projekt forrás keretét
Tájékozódni szeretnénk a legkorszerűbb műszaki megoldások területén.

## Slide 4: Jármű főbb műszaki paraméterei
Saját vontató berendezésével legyen képes 160 km/h legnagyobb sebességre
Legkisebb bejárható vízszintes pályaívsugár: 100 m.
Maximális tengelyterhelés a 18 tonnát nem haladhatja meg.
A járműben kialakítandó helyiségek: mérőterem, minimum 4 db hálófülke, étkező (meleg étel készítési lehetőséggel)- társalgó, fürdő, zárt rendszerű-WC, folyosó, műhelytér, aggregátor terem.
Hajtáslánc: hidraulikus nyomatékmódosító (egybeépített irányváltóval), hajtóműfékkel kiegészítve
Időközben kaptunk kérdést
Megengedett-e a kettős hajtás (Diesel és villany)? Igen megengedett! Ebben az esetben ésszerűen Dieseljármű esetén villamos erőátvitel
Ha megengedett a kettős hajtás, akkor mi az elvárt maximális sebesség az egyes hajtásoknál? Mindkét hajtás esetén legalább 160 km/h

## Slide 5: Tervezett mérőrendszerek
Videós Pályafelügyeleti rendszer
Felsővezeték mérési rendszer
GSM-R mérési rendszer
ETCS vizsgáló és ellenőrző rendszer
Hely azonosítási rendszer

## Slide 6: Videós Pályafelügyeleti Rendszer szolgáltatásai
Vasúti vágány szerkezeti elemeinek felismerése, felvétele
Panoráma felvétel
Szerkezeti elemek hibáinak felismerése, meghatározása
Irodai kiértékelő, adatfeldolgozó és elemző, archiváló rendszer biztosítása

## Slide 7: Videós Pályafelügyeleti Rendszer (VPR) főbb műszaki követelményei
    Mérési sebesség tartomány: 0 - 160 km/h
    Mérési irányok: mindkét irány, előre és hátra
    Gyorsulási tartomány: ± 0.5 m/s2
    Mérési teljesítmény: 500 km/nap
    Időjárási körülmények: Minden, kivéve az erős eső/hóesés
    Üzemelési léghőmérséklet: - 10 - + 50 °C
    Tárolási léghőmérséklet: - 20 - + 55 °C
    Nedvesség: egészen 95 %-ig
    Világítási körülmények: fényes napsütés éjszakai és alagút körülmények sötét és mesterséges világítás

## Slide 8: Videós pályafelügyeleti rendszer által vizsgált felépítményi elemek
Sín
Kapcsolószer
Alj
Ágyazat
Kitérő
Egyéb szerkezetek, pályatartozékok
Útátjáró

## Slide 9: Hibalisták
Numerikus hibalista (aktuális mérés)
Képekkel ellátott hibalista (aktuális mérés)
Numerikus „Változás” hibalista (bázisméréshez képesti változás)
Képekkel ellátott „Változás” hibalista (bázisméréshez képesti változás)

## Slide 10: Felsővezeték mérési rendszer
  Statikus mérés
  Dinamikus mérés
  Hő kamerás rendszer
  Infra kamerás rendszer
  Vezeték videós megfigyelő rendszer

## Slide 11: ETCS vizsgáló és ellenőrző rendszer
Európai Vonatbefolyásoló Rendszer
(European Train Control System, ETCS)
ETCS L1
ETCS L2

## Slide 12: ETCS vizsgáló berendezés alrendszerei
ETCS 1 és ETCS 2 pályamenti alrendszer vizsgálatára alkalmas
ETCS fedélzeti berendezés nem avatkozik be a jármű fékrendszerébe és vontatás vezérlésébe (SIL 0 szint)
Az elvégzendő funkciókhoz a járművet fel kell szerelni az alábbi teljes értékű (valós) hardver elemekkel:
    balízantenna,
    útmérő egységek,
    radar,
    GSM-R antenna
    GSM-R –- EVC interfész,
    hatósági adatrögzítő (JRU)
    interfészek,
    ETCS kulcs modul, stb.
Biztonsági szinten nem, de funkcionálisan igazoltan azonos legyen egy teljes értékű ETCS fedélzeti berendezéssel

## Slide 13: GSM-R mérési rendszer
MÁV ZRT. rendelkezésre áll!
A GSM-R mérőrendszert és a hozzá kapcsolódó odometriát a mérővonatra gyártói támogatással át kell telepíteni, az áttelepítés előtt a szükséges mérő rack szekrényeket, áramellátást, mérőhelyet, rack szekrény és a mérőhely közötti kábelezést ki kell alakítani illetve a mérésekhez szükséges antennákat és antennarendszert telepíteni kell.

## Slide 14: Mérési rendszerek eredmények kiértékelése
A mérőrendszer legyen képes automatikusan, vagy félautomatikusan értékelni
Mérési eredmények értékelése során a megadott határértékek túllépéséről készítsen hibalistát
Igény esetén biztosítsa a hibalisták nyomtatási lehetőségét
Forgalomveszélyes helyekről külön figyelmeztetést adjon

## Slide 15: Elvárások az indikatív árajánlatevőkkel szemben
Határidőre történő beadás
Indikatív ár
Megvalósíthatósági határidő
Részletes műszaki tartalom
Kedvező ár-érték arány

## Slide 16: Tervezett eljárás
Az indikatív ajánlatkérés dokumentumai rendelkezésre állnak, az anyag fordítása 2020. október 20.-ig elkészült
Indikatív árajánlat megküldése (5 lehetséges pályázónak) 10.22. elküldésre került
Konzultáció (2020. november 12.-én)
Indikatív árajánlatok beérkezése (2020. november 27.) (indikatív-ár, megvalósítási idő, műszaki tartalom)
2020. december 7.-ével kezdődő héten konzultáció a beadott pályázatokról
Indikatív ajánlatok értékelése (2020. december 20.), ekkor lesz ismert a szükséges forrás illetve a várható megvalósítási idő)
Egységes műszaki feltétfüzet készítése és véglegesítése 2021. február